Op 12 februari 98 werden wij in case 1 tot de orde en vooral de realiteit geroepen waarmee ir. Walter GHYSEL geconfronteerd werd  de laatste anderhalve maand namelijk. 9 levens door dezelfde  onzichtbare doder CO…

Aanhef:

Waarom worden geen stengere keuringsnormen opgelegd  voor ultieme keuring van

Lucht aanvoerkanalen

Toestellen

Rookkanalen

Korte schets:

Als deskundige werd de spreker in vrij korte tijd geconfronteerd met 9 doden en minstens evenveel nipt aan de dood ontsnapte mensen.

De gevallen deden zich in alle sociale klassen voor en zowel in nioeuwbouw als in oude bestaande panden en bij diverse stooktoestellen zoals daar toestanden zijn :

- slaapkamer naast gasgeiser

- eetkamer naast keuken met gasgeiser

- doucheplaats in recent appartement

- kolenkachel bij bejaarden

- bedkamer bij jong koppel

- douchekamer in sportlokaal

- En dubbel geval waarbij eerst een oudere dame stierf zonder dat de oorzaak aan een technisch feilen werd geweten, waarna de nieuwe bewoner zijnde de zoon intrekt in de bestaande woning. Kort hierop wordt deze onwel waarna link met eerste geval werd gelegd. De vloerketel bleek verantwoordelijk voor de CO intoxicatie.

- Nieuwbouw dood in badkamer

- Woonboot dood door uitwasemingen van petroleum kacheltje.

De spreker geeft ons een lijst met de bijzondere publicaties, dewelke hierna als bijlage ter info wordt gegeven.

Er wordt ons diets gemaakt dat het probleem eenvoudig tot drie deelgebieden is te herleiden waarvan blijkt dat heden installateurs nog steeds blijk geven van het niet beheersen van het totaal pakket der drie gebieden.

## LUCHTAANVOER

STOOKTOESTEL OP ZICH

ROOKKANAAL en/of de afvoer

## LUCHTAANVOER

#### Als vuistregel wordt gegeven

##### Minimum 150 cm²

#### Vrije doorlaat in cm² per 1 kw

Toestellen aangesloten op een afvoerkanaal of op een afzonderlijk afvoerkanaal

5 cm² /kW

Toestellen niet aangesloten op een afvoerkanaal of op een afzonderlijk afvoerkanaal

13 cm²/kW

meest voorkomende problemen:

obstructies door	wasmanden

verfwerken

afplakken

tocht

Er wordt ook stilgestaan bij het luchtverbuik van een aantal gastoestellen waarbij  voor 1m³ gas minimaal 10 m³ luchtnodig is en bij fuel zelfs 16 m³/uur.

STOOKTOESTEL OP ZICH

#### De hudige toestellen dienen zoals gekend een CE-keurmerk te dragen zoals daar zijn

I ²E

I²E(s)8

###### E²E®S

Het keurmerk van het toestel op zich is niet voldoende indien het niet correct is aangesloten oprookafvoer en indien de luchtaanvoer niet afdoende is gegarandeerd.

De installateur prijst zich veelal gelukkig een goed toestel te plaatsen maar ziet niet altijd de effecten van de aansluitingen voor en na.

Hetzelfde wordt soms vast gesteld bij ontwerpers.

In alle teksten van wetgeving tot handleidingen wordt met geen enkel duidelijk woord gerept over CO - intoxicatie.

De vraag naar de deelnemers wordt gesteld of fragmentarische sensibilisatie niet leidt tot het onderkennen van het duidelijk latent aanwezig gevaar.

ROOKKANAAL en/of de afvoer

Bij rookkananlen zijn demeeste gebreken summier als volgt teomschrijven:

Hindernissen

Gebouwen

Bomen

Wijzigingenin omgeving

Tijdelijke

Blijvende

Ovedrukzones na bouwen van eenhoger gebouw

Bij voormelde summiere schetsen mag er blijken dat de hellingsgraad  een zeer belangrijke invloed heeft op  het verschijnsel onderdruk of bovendruk ter hoogte van het desbetreffend dakvlak en dit in functie van de windrichting.

De inplanting van de schoorsteen is dan ook belangrijk om afdoende trek in de schoorsteen te krijgen .

Bij het bouwen van hoger gebouwen naast een bestaand pand dient rekening gehouden met eenonderdruk zone op een afstand van 4 h ( zijnde 4 maal het ontstane hoogteverschil).

De zeer gemotiveerde uiteenzetting leerde dat mits kennis vanzaken oorzaken  van CO intoxicatie vrij goed voorafgaandelijk zouden zijn te voorkomen.

De vaag die zich stelt is:

Waarom is dit nazicht dat zo eenvoudig kan zijn niet gebruikelijk en verplicht ?

Bij de vraagstelling wordt er gewezen op volgende problematiek:

Het vervangen van gemetste schoorstenen door andere zoals daar zijn metalen schoorstenen, vezelcement waarbij snellere afkoeling wordt veroorzaakt van de rookgassen en dus minder stijging en minder trek.

Moderne HR en UHR ketels geven koudere rookgassen

Er bestaat in België geen beroep van Schoorsteen Meister  die elke installatie op haar totaliteit keurt.

Problemen bij herstellingen van ketels met overdrukkamers en geforceerde afvoer.

schoorsteenveger

Dit boeiende onderwerp is inderdaad prangend en deze introductie kan mogelijk reeds onze aandacht levendig houden zodat een begin van preventie kan worden gemaakt opdat het aantal slachtoffers daalt.

Wordt zeker vervolgd.

# Text boxes

Dakhelling > 25%

Dakhelling >25%

overdruk

onderdruk

4 h