# Inleiding

## onderzoek

Het onderzoek in ontploffing is veel moeilijker dan dit in brand.

Eén der grote verschilpunten is de variatie in fenomenen en de hieraan verbonden fout risico’s.

Maatschappij gebonden gegeven

brandbare stoffen

Het aantal brandbare stoffen en het gebruikervan breiden zich uit.

Energie inhoud en dichtheid

De omvang van de systemen neemt uitbreiding.

Het transport neemt uitbreiding. Er wordt verwezen naar de rijdende magazijnen 	op onze wegen die ook deze stoffen omvatten die voor rampen in 		aanmerking komen.

Dimensies

Als voorbeeld wordt aangehaald de elektriciteits generatoren die een goede 30 jaar 	terug 100MW omvatten en nu gemakkelijk 1600 MW.

De perceptie van deze schaalvergroting is echter volledig anders te bezien 	wanneer we zien dat de lengte van de assen van deze zelfde generatoren 	verdubbelen maar de energie inhoud  met een factor 16 stegen.

We dienen dan ook dimensioneel te denken bij het beoordelen van risico’s en het 	inschatten van de ware impact van het risico.

## Het veiligheidsrisico

Eerste vaststelling is het feit dat het 0-risico  niet bestaat.

Menselijke waarde:

waarderingslijst

Deze keuze en het stellen van prioriteiten is persoonsgebonden. Wanneer in keuze lijsten  gevraagd wordt de prioriteiten van menselijke waarde in de hoogst in aanzien staande items aan te duidden dan komt veiligheid weinig of niet voor in deze items en zeker niet in de top vijf.

Conflict

Ook blijkt dat in studiedagen de keuze sterk verschillend is, zelfs wanneer het gaat om gespecialiseerde items.

Hier blijkt dat de prioriteiten afgewogen worden t.o.v. van het budget.

Afwezigheid van schade

Soms wordt het afwezig zijn van schade gezien als veiligheid.

## Risico

### Objectief risico:

Deze beoordeling is er een die terug gevonden wordt bij de beoordeling van verzekeraars

Objectief risico =  frequentie  * Ernst

Nulrisico:

bv Bij elektriciteit is er bij geen schade = nul risico ...

bv Na eerste ontploffing is er geen  ( ernstige) schade  en er wordt geoordeeld dat er bijgevolg weinig risico is. Bij een tweede ontploffing korte tijd hierna is er wel ernstige schade. De initiële oorzaak kon zich niet ten volle ontplooien omdat toen niet alle parameters vervuld waren. Deze parameters konden echter wel onderkend zijn geweest zodat ook de kans op ongeval ingeschat kon zijn geweest, wat proefondervindelijk werd bewezen.

### Subjectief risico:

Bij deze visie wordt de risico perceptie anders ervaren.

De Frequentie is hier anders gezien maar vooral de Ernst wordt anders gewogen en niet direct mathematisch.

De gekende risico’s worden afzonderlijk gezien van de ongekende risico’s.

De vrijwillige risico’s worden afgewogen tegen de onvrijwillige risico’s

Bijvoorbeeld

vrijwillig risico 		: roken

onvrijwillig risico	: 	 het bestaan van een chemische fabriek

Bij het nazien van de perceptie van beide risico’s werd vastgesteld dat deze met een factor 400 worden vergeleken.

## Risico analyse

Een ongeval is

Het samentreffen van schadedragers en gevaarsdragers in ruimte en tijd.

Deze goedklinkende definitie geeft weer  dat er dus een aantal parameters dienen vervuld te zijn om tot een ongeval te komen.

Het systeem kan falen in meer of mindere mate om tot geen of één ongeval te komen.

## Falend systeem

Vb:Bij het ontstaan van een brand wordt niet altijd gezocht naar het systeem en zou het soms voorkomen dat er Elektrische oorzaak of zelfontbranding wordt soms als oorzaak gesteld daar waar deze oorzaak niet duidelijk is.

Bij oorzaak bepaling dient gezocht naar de feiten (systeemcomponenten) en dient  hieruit het systeem beschreven dat aanleiding kan hebben gegeven tot de schade;

Omgekeerd dient vanuit de schade ook het systeem ( en de feiten) beschreven die er aanleiding kan hebben toe gegeven.

Deze dubbel check kan aanleiding geven tot het minimaliseren van fout theorieën.

## Explosie fenomeen:

Algemene definitie:

Snelle fysische en chemische energie transformatie in een systeem met druk en/of warmte tot gevolg/

Er is altijd drukstijging hoe klein of groot ook

Er is niet altijd een temperatuurs wijziging.

Theoretische kenmerken:

Vuurdriehoek beter Tetraheader

Hiervoor is nog een vierde element nodig zodat we wij een onderhouden brand spreken van het vuur viervlak.

Explosiedriehoek

Brandstof explosief mengsel

Warmtebron

ontsekingsenergie				Zuurstof

Elementen

Brandstof			Explosief mengsel

Zuurstof			Zuurstof

Onstekingsenergie		Onstekingsenergie

Zelfonderhoudende reactie

(energie)

Ontstekingsenergie

Deze wordt samengebracht door rechtstreekse Vlam, Warmteoppervlak ( bv Metalen meeneem ketting), Vonken ( Elektrisch, statische rijving, lassen, - belangrijk- snijdlassen)

Compressie met temperatuur stijging.

Er wordt gewaarschuwd dat het bestaan van deze fenomenen op plaats van schade niet onmiddellijk impliceert dat dit ook de oorzaak van de schade is.

vb

Bij een brand tijdens snijwerken werd een loods van 8.000 m² met melkpoeder in de as gelegd.

De brand werd toegeschreven aan de lasnijwerken.

Bij dit	melkpoeder werd echter niet nagegaan of er bv ook een eigen gebrek aan de oorzaak kon liggen. De zogenaamde MAYAR reactie werd hier niet	onderkend.

Uiteindelijk bleek dat de lasnijwerken op ruim 30 m van de plaats van schade was gelegen en deze er niets mee te maken hadden.

De feiten moeten hier dus ook passen in het totaal systeem dat aanleiding kan even tot schade.

## Preventieregels

- Explosieve mengsels vermijden

vb	stikstof insertiesering

- Ontstekingsbronnen vermijden

- Ongewenste gevolgen vermijden

drukvaste constructies

drukontlasting

explosie onderdrukking

Tuvex

Afkappen van feiten sequentiesWe onderscheiden

## twee grote types:

### Deflagradatie

Zeer snelle zelf-ontbranding van deeltjes ontstoken door contact met vlam, vonk of boog.

Vlamfront met snelheid van 1m/sec

Hier zien we een aan snelheid winnende ontvlamming.

### Detonatie

Vlamfront met snelheid van + 1km/sec

Hier zien we een vlamfront met drukgolf die deze voorafgaat.

We onderscheiden

Confirmed		: ontploffingen in gesloten ruimte

Uncorfirmed 		: ontploffing in open lucht

## Gevolgen

Druk

Temperatuur

Energie inhoud met soms brand tot gevolg

Preventiekosten

Hier wordt veelal de Balans gemakt tussen kosten veiligheid en de uiteindelijk kosten van schadegeval na tussenkomst van verzekeraar..

## Explosie types

### Fysische explosies

geen oxidatiereacties

Vb

Openbarsten stoomketel

Overdruk door defect veiligheidsventiel

Blikseminslag

Hier zorgt de elektronenstraal voor opwarming van de lucht op de plaats van passeren waarbij er en expansie plaats vind en wij dus donder horen.

Detectie wij vinden steeds verkoling terug op punt van inslag.

We vinden steeds een drukgolf

### Thermische explosies

In een metaalbad wordt water gebracht dat gaat verdampen met 		een factor 1000.(Water in brandende frituurpot)

TV of beeldschermen kunnen imploderen

Het kwam vroeger veel voor dat  oudere type toestellen of 			herstelde toestellen niet of niet meer voorzien waren  van een 			spanband rond d beeldbuis.

Gevolgen vinden we terug tot 4 à 5 meter van het beeldscherm

## CHEMISCHE explosie

Chemische reactie

Hier ligt veelal een chemische reactie aan de basis

Snelle exotherme reactie

We krijgen dan ook veelal een warmte opbouw

Vb:

Gasexplosie

Stofexplosie

Bij een korrelgrootte van < 0.5 mm van 							oxideeerbaar materiaal is er gevaar voor ontploffing

Materaal heeft zelfde gedragingen boven LEL en onder UEL

ontstekingsenergie kleiner dan 1mJ

Gevaarlijk zijn bv. lege silo’s waar het LEL gemakkelijk te 					bereiken is.

Hybride explosie ( meest gevaarlijke)

Externe stof explosies zet uit bij vb Hexanen

De explosie grenzen  veranderen bij evolutie fenomeen 					het LEL wordt lager en het UEL wordt hoger zodat de 					gevaarsgrenzen zich uitbreiden en het fenomeen zich 					cumuleert.

Het onderzoek is hier nog in begin fase en wordt vooral in 				Duitsland gedaan.

Springstoffen ( met krater vorming)

Effect

Drukeffect

Brandeffect

Scherfwerking

Kratereffect

We onderscheiden hierbij

De positieve fase met pieken

De negatieve fase ( zie aftekening,schadepatronen)

De eventuele reflecties van de fenomenen

Enkele specifieke fenomenen:

pyrothechnische ladingen

Snijladingen

Beiden geven geen krater wel explosie resten

## BLEVE

BOILING LIQUID EXPANDING VAPOR EXPLOSION

fenomeen gekend uit de rampen van Los Alfaques en de treinramp in Schellebelle.

Principe:

Een recipiënt wordt gevuld met vloeibaar gas waarbij nog een rest volume ( 20%) met lucht wordt gevuld. In deze zone is er een dampdruk aanwezig en geen vloeistofdruk.

De vloeistof is wel onder druk maar is onder normale atmosferische druk op deze temperatuur reeds boven zijn kookpunt.

Bij een overvulling is de dampdrukzone verdwenen en onstaat een vloeistof druk (wet van Pascal)

Vb bij propaan

LEL	5%

UEL	15 %

kookpunt - 42% ( bij 1p (bar)

Wanneer nu dit recipiënt plots wordt ontlast dan komt deze propaan vrij en gaat het plots koken waarbij zeer snelle expansie plaats vind met ontsteking en met de gekende vuurbol tot gevolg.

Na ongeval is het bijvoorbeeld belangrijk te weten dat na 72 uur na een impact verzwakte recipiënt wanden door kruip van metaal kunnen gaan barsten. Hetzelfde geldt  bij brand.

Nog gevaarlijker wordt het bij meerdere recipiënten.

Vervoer of opslag van gassen onder cryogene zijn ook een niet onbelangrijke factor van gevaar.

In deze korte inhoud van het zeer gesmaakte exposé van Prof. Dr. Ir. Willy GHEYSEN kan uiteraard de deflagratie van gekozen woorden niet worden weergeven.

Deze tekst is dan ook enkel bedoeld als reminder van deze avond waarvoor Prof. GEYSEN nogmaals bedankt wordt.

Besluit:

Fenomeen is vrij moeilijk te onderzoeken en vergt een zeer doorgedreven studie van de feiten en gevolgen.

Wij hebben steeds een drukstijging maar soms een temperatuursstijging

Wij vinden of kunnen veelal koolstof injectie sporen vinden waarbij de projectie ervan belangrijk is.

## Didactische video voorstelling van de fenomenen ontploffing

De video die wetenschappelijk ondersteund is door Prof. Dr. Ir. Willy GHEYSEN en ir. Walter GHYSEL zorgde voor een zeer didactische afwering van de uiteenzetting.

De gegevens van  deze video worden verspreid.

# Text boxes

Zuurstof

Warmtebron

Brandstof

Zelf onderhoudende reactie